HTY全封闭无菌检测系统

使　用　方　法

液体样品的无菌检测

1.取出培养器先检查包装是否完好无损，在

无菌室内打开塑料包装袋。

2.将培养器逐个插放在不锈钢座上。

3.将集菌培养器的弹性软管装入智能集菌仪

泵头，要求定位准确，软管走势顺畅。

4.打开待检样品的瓶盖插针孔并消毒之，（若   瓶装液体样品图

检测安瓿样品，先将安瓿颈部消毒，然后打开并                                             将安瓿）样品瓶定位。

5.拔去进样双芯针管之护套，插入样品瓶中，

开启集菌仪，实施过滤集菌（应避免双芯针管进

气，滤膜被药液浸湿，影响进气）。

6.完成集菌后，若样品含抑菌物质，按药典    安瓿装液体样品图

规范要求适当用冲洗液清洗，清洗方法与集菌过程相同。

7.消毒培养基瓶插针孔处。

8.摘下顶部空气滤器开口的胶塞，套在培养器底口上，用软管夹子，依次开闭软管，开启集菌仪，将培养基泵入指定的培养器内。

9.用夹片夹闭与培养器连接部的软管，留下5～6cm软管，剪除其余部分，并将开口端插在空气过滤器开口上。

10.分别按规定进行培养。

11.观察培养情况，若需取样分离培养，可将软管消毒，用无菌注